## Slide 1: 컴퓨터공학실험II 5장 De Morgan의 정리

## Slide 2
실험 목표
De Morgan의 정리/Boolean 함수의 동작 이해 및 확인
Verilog를 사용하여 De Morgan의 정리 및 Boolean 함수의 동작 구현
입력 신호 생성 후 Simulation을 통하여 구현된 결과 확인
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

## Slide 3
드 모르간(De-Morgan)의 법칙
De-Morgan의 법칙은 AND와 OR 연산을 서로 바꾸고, 각 변수의 보수(부정)을 취한다.
De-Morgan 의 제 1법칙 : A+B의 보수 취한 것이 A의 보수와 B의 보수와 곱한 것과 같다.
De-Morgan 의 제 2법칙 : A•B의 보수 취한 것이 A의 보수와 B의 보수와 합한 것과 같다.
드 모르간의 법칙

## Slide 4
드 모르간(De-Morgan)의 법칙
드 모르간의 법칙

## Slide 5
항등원 법칙 (a) x+0=x (b) x*1=x
보수 법칙 (a) x+x’=1 (b) x*x’=0
등역 법칙 (a) x+x=x (b) x*x=x
경계 법칙 (a) x+1=1 (b) x*0=0
대합 법칙 (a) (x’)’=x
교환 법칙 (a) x+y=y+x (b) xy=yx
연관 법칙 (a) x+(y+z)=(x+y)+z (b) x(yz)=(xy)z
분배 법칙 (a) x(y+z)=xy+xz (b) x+yz=(x+y)(x+z)
드모르간 법칙 (a) (x+y)’=x’y’ (b) (xy)’=x’+y’
흡수 법칙 (a) x+xy=x(1+y)=x*1=x (b) x(x+y)=x
다단계/다중입력(Boolean 함수)

## Slide 6
드 모르간의 법칙(실습)
드 모르간(De-Morgan)의 제 1법칙
  (A)와 (B)의 Schematic 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
  (A) , (B) , NOR 와 비교
(A)
(B)

## Slide 7
드 모르간의 법칙(실습)
드 모르간(De-Morgan)의 제 2법칙
  (A)와 (B)의 Schematic 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
  (A) , (B) , NAND 와 비교
(A)
(B)

## Slide 8
드 모르간의 법칙(실습)
A | B | A+B | A•B | A’ | B’ | (A+B)’ | A’•B’ | (A•B)’ | A’+B’
0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
드 모르간(De-Morgan)의 정리 진리표 작성

## Slide 9
Boolean Function
  (A)와 (B)의 Schematic 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
(A)
(B)
Boolean Function(실습)

## Slide 10
IN A | IN B | IN C | OUT D
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
Boolean Function 진리표 작성
Boolean Function(실습)

## Slide 11
Boolean Function
  (A)와 (B)의 Schematic 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
(A)
(B)
Boolean Function(실습)

## Slide 12
IN A | IN B | IN C | OUT D
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
Boolean Function 진리표 작성
Boolean Function(실습)

## Slide 13
1Bit 비교기
  1Bit 비교기 의 Schematic 작성
  1Bit 비교기 의 Verilog 코딩
  1Bit 비교기 의 Simulation 결과
  1Bit 비교기 의 FPGA 동작 결과
1Bit 비교기 구현(실습)

## Slide 14
1Bit 비교기 진리표
A | B | A=B | A≠B | A>B | A<B
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1Bit 비교기 구현(실습)